Légi sugárfelderítő konténer mérési eredményeinek

Kongsberg többfunkciós rádiók segítségével történő továbbítása

Dr. Németh András, Bacsa Balázs, Németh Szabolcs

Bevezetés

A Magyar Honvédség haditechnikai korszerűsítésének üteme mára, a nagy beszerzések első hullámát követően – talán a gazdasági válság hatására is – mérséklődött. Ugyanakkor vannak olyan területek, ahol újra és újra találkozhatunk kisebb nagyobb eredményekkel, melyek a jövőre nézve is adnak némi bizakodásra okot. Ilyen például a magyar fejlesztés eredményeként az elmúlt években megvalósuló légi sugárfelderítő (LSF) konténer, melynek alapvető feladata, hogy helikopterre felszerelve a levegőből feltérképezzen sugárszennyezett területeket, illetve felderítsen radioaktív sugárforrásokat. A konténer alkalmazásba vétele (2005.09.01.) óta a mérési eredmények a hozzájuk tartozó GPS koordinátákkal együtt egy memóriakártyán kerülnek tárolásra, feldolgozásuk korábban csak utólagosan a földi értékelő központban történhetett meg egy térinformatikai alapú értékelő szoftver segítségével. Ez a megoldás azonban „éles helyzetekben” lényegesen megnöveli a lehetséges reagálás idejét azáltal, hogy az esetleges fenyegetés (sugárszennyezés) műszeres észlelése és a kiértékelést végző szakemberek számára történő nyilvánvalóvá válás között akár egy óra is eltelhet (helikopter teljes repülési ideje, leszállás ideje, a kártya értékelő számítógépbe történő eljuttatása).

A fenti probléma kiküszöbölésére kellett olyan alternatívát találni, ami képes a mérési eredményeket a lehető legrövidebb időn belül, a helikopter fedélzeti berendezéseitől függetlenül és azok zavarása nélkül, a kiértékelést végzőkhöz eljuttatni. Az anyagi és technikai lehetőségek mérlegelése, és az adatátvitel hatótávolságára vonatkozó követelmények (40-50 km) figyelembevétele mellett a választás a Magyar Honvédségben már rendszeresített Kongsberg MRR (Multi Role Radio) URH rádiócsalád hordozható MP300-as tagjára esett. Mivel ezeket az eszközöket kifejezetten föld-föld kommunikációra fejlesztették, alkalmazási körülményektől függően nagyságrendileg 10-20 km-es hatótávolságra, biztosra lehetett venni, hogy a rendszeresített antennákkal a feladat nem megoldható. Az első kísérletek igazolták ezt a feltevést, hiszen az LSF konténerre felszerelt szalagantenna a rendelkezésre álló 5 W-os adóteljesítménnyel, legfeljebb 7 km-es távolságra volt képes eljuttatni a rádió soros interfészére aszinkron módban érkező információs bitsorozatot.

A feladat tehát a fentiek figyelembevételével az volt, hogy tervezzünk és építsünk meg egy olyan antennát, ami az extrém alkalmazási körülmények között (rázkódás, szél) is képessé teszi a rendszert – a követelményekben meghatározott hatótávolságig – a mérési eredmények „kvázi-online” módon történő biztosítására a földi értékelő-állomáson.

Az antenna tervezésének alapelvei, folyamata

Az aktív sugárzó típusának kiválasztásánál és megtervezésénél számos antennaelméleti és mechanikai szempontot figyelembe kellett venni, amelyek biztosították az antenna szélsőséges körülmények között történő rendeltetésszerű működését is.

A tervezés elsődleges peremfeltételeit a föld-levegő kommunikáció megvalósítására kiválasztott rádió-berendezés technikai paraméterei, az azt befogadó LSF konténer által biztosított műszaki körülmények, valamint elektromágneses kompatibilitási (EMC) szempontok határozták meg. A másodlagos feltételrendszert a speciális alkalmazási környezet által meghatározott műszaki és mechanikai követelményeknek való megfelelés jelenti. A tervezés alapvető célja az volt, hogy a fenti kettős feltételrendszerhez alkalmazkodó, a lehető legnagyobb hatótávolságot biztosító antenna paraméterek meghatározásra kerüljenek.

A fentiek alapján a következő szempontok kerültek figyelembevételre:

- A létrehozott kommunikációs csatornát föld-levegő viszonylatban kell megvalósítani annak érdekében, hogy a hordozó helikopter szárnya alá függesztett LSF konténeren működő műszerek és navigációs eszközök által szolgáltatott adatok tömörített formában kvázi valósidőben lejussanak a földi feldolgozóközpontba.

- Az áthidalandó minimális hatótávolság légvonalban 40 km legyen.

- A konténer munkájával kapcsolatos minden funkció legyen független a hordozó helikopter fedélzeti rendszereitől, azaz a konténer működtetéséhez nem vehető igénybe sem annak energiaellátó, sem pedig kommunikációs rendszere.

- A rádió ne zavarja a helikopter fedélzeti elektronikáját, a navigációs és kommunikációs rendszereket (EMC).

- A konténer legyen képes az autonóm működésre akár több órán keresztül.

- Az összeköttetés létrehozására a Magyar Honvédségben rendszeresítésre került új generációs MRR digitális URH rádió-berendezéseket kell alkalmazni.

Ezen szempontrendszerre alapozva a következő korlátozásokkal kellett számolni:

- Az MRR rádiók kizárólag földfelszíni kommunikációra lettek tervezve, a zászlóalj- és azalatti szintű összeköttetések létrehozására, a csapatvezetés vezetéknélküli hang és adatkommunikációs igényeinek kielégítésére.

- A rádiócsalád tagjai közül az MV300 járműfedélzeti rádióval biztosítható a legnagyobb hatótávolság, hiszen a konfiguráció részét képező teljesítményerősítő 50 W-os maximális teljesítmény kisugárzására képes. Az MV300 konfiguráció mechanikai méretei (418mm x 367mm x 221mm), 18,8kg-os tömege, valamint táplálási teljesítmény igénye 440W nem teszi lehetővé a hosszú idejű mobil alkalmazást.

- Az MH300-as kézi rádió által biztosított 1 W maximális kimenő teljesítmény katalógusadatok alapján, még optimális körülmények között sem teszi lehetővé 5 -10 km-nél nagyobb távolságú megbízható összeköttetések létrehozását.

- A fenti korlátozások miatt a konténer kommunikációs csatornájának kialakítására a tervezést az MP300-as hordozható konfigurációra kellett végrehajtani, amely méreteinek köszönhetően beépíthető, 12 Ah-s lítium-ion akkumulátorának kapacitása alapján képes akár 18 órán keresztül az autonóm működésre (készenlét:adás:vétel=8:1:1), és 5 W-os adóteljesítményével megfelelő antenna alkalmazása esetén biztosíthatja a kritériumként meghatározott hatótávolságot.

Az antennatervezés esetünkben az iránykarakterisztika optimális kialakítását, valamint a sugárzónak a rádióhoz való illesztését jelenti a geometriai méretek megfelelő meghatározásával.

A tervezés műszaki peremfeltételei:

- Az MRR rádiócsalád tagjainak rádiófrekvenciás interfésze szabványos 50 ohmos aszimmetrikus, azaz az antennák csatlakoztatását BNC csatlakozóval ellátott koaxiális kábelen keresztül teszi lehetővé.

- A levegőben történő „földfüggetlen” alkalmazás szimmetrikus sugárzó alkalmazását teszi szükségessé, ami megköveteli a szimmetrikus-aszimmetrikus átalakítást és impedancia transzformációt.

- A sugárzónak ellen kell állnia a helikopter rotorja által keltett szélsőséges mechanikai rezonanciáknak, széláramlásnak, valamint az időjárási viszontagságoknak.

- Az üzemi frekvenciatartomány megválasztásánál, és a hozzá tarozó mechanikai méretek kialakításánál a rotor által keltett elektromos zavarok, a helikopter fém felületén kialakuló légáramlás okozta ionizáció, valamint a helikopter fedélzeti elektronikája és kommunikációs rendszerei által generált zavarok és interferenciák hatását is figyelembe kell venni.

- A rádió digitális adásmódokban a 30-87.975 MHz-es sávban képes üzemelni a spektrumszórás és korrelációs vétel technológiájának alkalmazása mellett, igény esetén frekvenciaugratásos módban is.

A tervezés menete:

Szimmetrikus sugárzóként az URH tartományon legelterjedtebben félhullámú dipólust alkalmaznak, melynek geometriai hossza közelítőleg az üzemi hullámhossz felével egyenlő, így a dipólus rezonanciában van a hullámhosszal (rezonáns antenna). Mivel a rezonáns dipólus hatásfoka lényegesen nagyobb, mint a keret és bot antennáké, az LSF konténerhez is ez a konstrukció került kiválasztásra. A félhullámú dipólus nyeresége 2,15 dB, iránykarakterisztikája (1. ábra) a sugárzó hossztengelyére körszimmetrikus (körgyűrű).

- ábra Félhullámú dipólus iránykarakterisztikája [1]

Az antenna a geometriai középpontjában meg van szakítva, ahol a gerjesztés szimmetrikus tápvonalon kerül becsatolásra. A gerjesztett dipóluson kialakuló áram és feszültségeloszlás között 90°-os fáziseltolás figyelhető meg. Az áram a sugárzó közepén maximális, két végén minimális, míg a feszültség középen minimális. A két végpont között a feszültség fáziskülönbsége 180° (ellenfázis~dipólus). Az antenna impedanciáját a feszültség és áram viszonya egyértelműen meghatározza annak teljes hosszában. A rezonancia- frekvencián az impedancia tisztán rezisztív, attól távolodva egyre nagyobb reaktív (kapacitív, vagy induktív) komponenst tartalmaz.

A feszültség és árameloszlásából következik, hogy a félhullámú dipólus impedanciája a végeken nagy, míg középen kicsi. Illesztés szempontjából a táplálási pontban mérhető impedancia (talpponti ellenállás) a meghatározó, ami ebben az esetben középen mérhető és a gyakorlatban 60 Ω körül van (λ/d=∞ esetén a földfelszíntől végtelenül távol 73 Ω).

A szükséges mechanikai szilárdság érdekében a sugárzó anyagául 15 mm átmérőjű rézcső került kiválasztásra, melynek megmunkálhatósága és vezetőképessége (56 Am/Vmm²) is jobb, mint az alumíniumé. Ez utóbbi következtében kisebb a veszteségi ellenállás a sugárzásihoz képest, azaz jobb az antenna hatásfoka, tehát a betáplált teljesítmény nagyobb hányada kerül kisugárzásra, így nagyobb lesz a hatótávolság.

A minél jobb illesztettség érdekében mindenképpen számolnunk kell a nem zérus keresztmetszet talpponti impedanciára gyakorolt hatásával, amelyet az 2. ábrán látható diagram segítségével tudunk megtenni. Az üzemi frekvencián esetünkben a λ/d viszony (karcsúsági tényező) közel 300, tehát a dipólus talpponti impedanciája 59 Ω.

- ábra Félhullámú dipólus bemeneti ellenállásának változása a hullámhossz

és átmérő viszonyának függvényében [2 p.35]

Mivel a sugárzó átmérőjének növekedésével az antenna kapacitása nő, az L/C viszony csökken, azaz az átviteli sávszélesség, valamint a relatív sávszélesség is nő. Így a réz cső lényegesen nagyobb frekvenciatartományban képes jó hatásfokkal sugározni, mint a vékony vezetőből készült antennák.

A pontos rezonancia hossz kialakításához meg kell határozni az elektromos hosszt, ami kizárólag akkor egyezne meg a geometriaival, ha a sugárzó átmérője végtelen kicsi lenne. Mivel a sugárzónk nem vékony huzalból, hanem 15 mm átmérőjű csőből készül, csak akkor kerül rezonanciába, ha a mechanikus hosszát a számított elektromos hossznál kisebbre méretezzük. Ennek oka, hogy ha az átmérőt növelve a kapacitás értéke is növekszik, a rezonanciafrekvencia az alacsonyabb frekvenciák irányába tolódik el (f0=1/√LC). Ha azt szeretnénk, hogy a rezonanciafrekvencia ne változzon, csökkentenünk kell az induktivitást, tehát le kell vágnunk az antenna hosszából. Így a vastag sugárzó azonos rezonanciafrekvencián rövidebb lesz, mint egy vékony vezetékből készült. A félhullámú dipólus rövidülési (k) és karcsúsági tényezőjének viszonya a 3. ábrán látható diagramról olvasható le.

- ábra Félhullámú dipólus rövidülési tényezőjének változása a hullámhossz

és átmérő viszonyának függvényében [2 p.37]

Az LSF konténer esetében a k=0,94 érték azt jelenti, hogy legalább 6%-kal kell csökkenteni az antenna geometriai hosszát a sugárzó rezonancián tartásának érdekében.

Mivel azonban a rádió rádiófrekvenciás (RF) csatlakozója 50 Ω-os, a tervezett sugárzó talpponti impedanciája pedig közel 59 Ω, az illesztettség növelése érdekében további rövidítésre volt szükség.

A tervezés következő lépése a szimmetrikus antenna illesztése az aszimmetrikus tápvonalhoz (RF csatlakozóhoz), amihez egy szimmetrikus/aszimmetrikus átmenetet kellet létrehozni. Ennek legegyszerűbb módszere egy félhullámú balun (4. ábra) alkalmazása volt, amely egyben impedancia-transzformátorként is működik, hiszen szimmetrikus oldali impedanciája négyszerese az aszimmetrikus oldalinak. Az átalakító gyakorlati kivitelezésére használt koaxiális kábel típusának kiválasztásakor villamos- és mechanikai szempontok egyaránt érvényesültek. Az optimális hatásfok biztosításához kisveszteségű tápvonalat kellett választani, ami minimális hajlítási sugarával mechanikailag szilárd konstrukció kialakítását is lehetővé tette. (Az átalakítóként használt kábelszakasz impedancia-áttétele független annak hullámimpedanciájától.)

- ábra Félhullámú balun

Az impedancia-transzformáció mértékéből következik, hogy mivel a rádió antennacsatlakozójának impedanciája 50 Ω, a csatlakoztatott sugárzó bemeneti impedanciájának 200 Ω-nak kellene lennie a teljes illesztettség elérése érdekében. Ez azonban a fent említett egyenes dipólus sugárzó esetén nem teljesül, mivel annak bemeneti impedanciája szintén 50 Ω közeli értékre adódott.  A megoldást a hajlított dipólus konstrukció (5. ábra) alkalmazása jelentette, amely két egymástól a hullámhosszhoz képest kis távolságban (D<0,05λ) lévő félhullámú vezető párhuzamos kapcsolásának tekinthető. Ez a kialakítás nem befolyásolja lényegesen a sugárzó iránykarakterisztikáját, azonban a relatív sávszélességet megnöveli. Mivel a dipólus két ágában az árameloszlás megegyezik (kétszeres szorzó), a kisugárzott teljesítmény pedig nem változik az egyenes dipólushoz képest, a négyzetes kapcsolat miatt a talpponti ellenállás a négyszeresére változik. Ez már elég jó illesztettséget biztosít, azaz a rádió adóvevőjének kimenetén megjelenő teljesítmény jelentős része az összekötő kábel veszteségétől eltekintve kisugárzásra is kerül.

- ábra Hajlított dipólus konstrukció

Az rádiócsatorna földi- és légi antennája kialakításának gyakorlati szempontjai

A rézcső átmérőjét úgy kellett megválasztani, hogy a lehető legnagyobb mechanikai szilárdság és a cső típusára jellemző legkisebb hajlítási sugár mellett teljesíthető legyen a hajlított dipólus geometriájára jellemző D<0,05λ feltétel.   A hajlított dipólus táplálási pontjai közti távolság (a) nem haladhatja meg a 0,05λ.

A helikopterre a sugárzót úgy kellett elhelyezni, hogy annak fém teste és alkatrészei a lehető legkevésbé torzítsák az antenna szabadtéri iránykarakterisztikát és galvanikus csatolás se alakulhasson ki. Ennek megfelelően a sugárzó a helikopter szárnyának végén került elhelyezésre a 6. ábrán látható módon.

- ábra Az LSF konténer és az antenna elhelyezése a szárny alatt

A földi antenna esetében lehetőség volt az irányítottság, és ezáltal a hatótávolság reflektorfal alkalmazásával történő növelésére is. A dipólusok sugárzási karakterisztikája az antenna tengelyére körszimmetrikus, melynek maximuma az ekvatoriális (antenna tengelyére merőleges) síkban van. A sugárzó mögé megfelelő távolságban elhelyezett vezető felülettel az elektromágneses sugárzás a gerjesztés felöli féltérbe koncentrálható (7. ábra). Ilyen antennakonstrukció esetén az ekvatoriális síkban kialakuló sugárzás akkor lesz maximális, ha a vezetőt λ/4 távolságban helyezzük el, hiszen ebben az esetben közvetlen és a reflektált hullám a sugárzó helyén (0°) fázishelyesen összegződik {(λ/4→90°)+(reflexió→180°) +(λ/4→90°)=360°~ 0°}. A földi antenna esetében a talaj reflektáló hatásával is számolni kell, ami az iránykarakterisztika függőleges irányú torzulásához, elfordulásához vezet.  Ennek az elfordulásnak az antenna telepítési magasságával történő optimális beállítása növelheti a föld-levegő összeköttetés hatótávolságát. Mivel az általános tervezési gyakorlatnak megfelelően egy λ/32-ed rácstávolságú fémháló már jó reflexiós képességgel rendelkezik, nem volt szükség teljesen zárt fémfelület alkalmazására, így a konstrukció súlya csökkent, míg környezeti hatásokkal szembeni ellenálló-képessége (szél) javult.

- ábra A földi antenna realizációja

Az antennák szimulációja

A tervezést követően, a meghatározott geometriai paraméterek alapján elvégeztük a helikopter szárnya alá telepíthető antenna, valamint a földi feldolgozó-állomás antennájának háromdimenziós iránykarakterisztika szimulációját, melyek eredményei a 8-11. ábrákon láthatók.  A légi sugárzó esetén a szoftver korlátai miatt nem tudtuk realisztikusan figyelembe venni a helikoptertest és a benyúló fém alkatrészek hatását, ugyanakkor a felfüggesztés helyének meghatározásakor úgy számoltunk, hogy azok csak kismértékben torzítják az ekvatoriális síkban az iránykarakterisztikát.

A 8. ábrán látható E síkú iránykarakterisztikán megfigyelhető, hogy az antenna sugárzásirányító képessége a helikoptertest irányában (ferdén lefelé) kismértékben csökken, míg az antenna irányában ugyanennyivel nő, azaz a helikopter reflektorként viselkedik.

A 10. és 11. ábra szemlélteti, hogy a sugárzó mögé helyezett reflektor hatása mellett a föld visszaverő hatása is érvényesül így torzítva az iránykarakterisztikát, melynek hatására a fő sugárzási irány valamekkora elevációs szöggel (telepítési magasságtól függ) elfordul a vízszintes síkhoz képest. Az antennanyereség így az önmagában álló sugárzóhoz képest közel 9 dB-el növekszik a fő sugárzási irányban. Ez a karakterisztika jól illeszkedik a helikopter pásztázási geometriájához, ezáltal lehetővé téve akár a kétszeres hatótávolságot is.

Az antennák kivitelezése

Miután a szimulációk igazolták a tervezés eredményeit, neki lehetett kezdeni a sugárzók megvalósításához. Ennek első lépéseként a meghatározott alapanyagok (rézcső, koaxiális kábel) mellett szükséges számos szerelvény és kiegészítő anyagok beszerzése történt meg. A pontos hajlítás kivitelezéséhez célszerszám került kialakításra, amivel a méretre vágott rézcsövekből a sugárzó tagok geometriája létrehozható volt. A betáplálási pontok kialakítását követően kiscsillapítású koaxiális kábelből az impedancia-transzformációt realizáló balun vonal, valamint a tápvonal került megvalósításra és illesztésre.

A sugárzók kivitelezése mellett a másik jelentős feladatot az antenna szerkezeti rögzítése, valamint mechanikai kialakítása jelentette. A földi antenna reflektorának és állványának elkészítése nem okozott különösebb nehézséget, a helikopterfedélzeti sugárzó rögzítéséhez szükséges mechanika kidolgozásához, illetve megvalósításához azonban repülő-műszaki szakemberek segítségére is szükségünk volt. A 12. ábrán látható megoldás a MH 86. Szolnok Helikopter Bázis, Repülő Műszaki Zászlóalj, Harci Helikopter Üzemeltető Század, Fegyverzet-üzembentartó Csoport állományába tartozó Juhász Antal főhadnagy és Dergez Viktor zászlós munkájának eredménye.

Az antennarendszer hatótávolságának vizsgálata

A megvalósítást követően, első lépésként az antennarendszer hatótávolsága földi mérésének előkészítése következett. A tervezést, végrehajtást és értékelést egyaránt térinformatikai megoldásokkal támogatva végeztük.

A fix mérőpont kijelölésénél alapvető szempont volt, hogy a vizsgálatokat sík terepen tudjuk elvégezni úgy, hogy a helikopterfedélzeti antennát legalább 30 m magasra lehessen telepíteni. A szemrevételezések során egy híradó torony került kiválasztásra.

A választott pont körüli láthatósági térkép elkészítése 50 km-es körzetben a magyarországi domborzati és vektoros adatbázisok alapján az Arc GIS szoftver alkalmazásával történt. Ezt követően a vizsgálati terület leszűkítésre került az 5-ös számú főút menti 1 km széles sávra, amelyben a további mérőpontokat kijelöltük.

A 13. ábrán a halványzöld sávok a látható, míg a pirosak a nem látható területeket jelölik.

Az így elkészített térkép alapján hajtottuk végre a földi hatótávolság mérését, melynek eredményei a 14. ábra táblázatában, illetve grafikonján láthatók.

A mérési eredmények értelmezéséhez a következőket szükséges tudni. Az MRR rádiók által kijelzett „00”-ás relatív jelszint -120 dBm (vagy annál kisebb) valós jelszintnek felel meg. A rádió mérési tartománya „80”-as relatív szintig terjed, ami -40 dBm-t, vagy annál magasabb értéket jelent [5]. A rádió a spektrumszórás és korrelációs vétel technológiáját alkalmazva képes akár 3 dB-el a zajszint alatti jelek vételére is, miközben adóvevőjének érzékenysége 2400 bps estén -123 dBm. Az általunk alkalmazott 19 kbps-os adatsebességet a rádió megközelítőleg -110 dBm mellett képes biztosítani. Az általunk vizsgált legtávolabbi pontban (31 km) „21” volt a relatív jelszint, azaz még nagyságrendileg 10 dB-es tartalékkal számolhattunk, ami optimális körülmények között elegendő akár 50-60 km-es összeköttetések létrehozásához is.

| Mérési pont | Koordináta (MGRS) | Távolság (km) | Jelszint (0-80) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bázis- állomás |  | 0,00 | 80 |
| s1 | 34TCT8058920076 | 4,40 | 60 |
| s2 | 34TCT7757222581 | 8,70 | 44 |
| s3 | 34TCT7554425670 | 12,30 | 30 |
| s4 | 34TCT6994731251 | 20,20 | 24 |
| s5 | 34TCT6484836278 | 27,90 | 22 |
| s6 | 34TCT6237040933 | 31,00 | 21 |

14. ábra Földi mérések eredménye

A vizsgálatok következő szakaszában a hatótávolság méréseket elvégeztük valós körülmények között is, azaz a fedélzeti sugárzó felszerelésre került egy Mi-24-es helikopter szárnyára. Ilyen konfigurációban több alkalommal is végeztünk méréseket, melyek során megpróbáltuk meghatározni a rendszer valós hatótávolságának maximumát. A repülések során az antenna összesen több órát töltött a levegőben meghibásodás nélkül, és még a 45 km-es pásztázási távolságról is beérkeztek az eredmények a földi feldolgozóközpontba.

A 15. ábrán a nagytávolságú repülés útvonala látható az LSF konténerbe épített GPS vevő által a földi állomásra sugárzott koordináták alapján. A rendszer működése leegyszerűsítve a következő.

15. ábra Légi bemérés eredménye

A konténerbe épített eszközök által mért eredmények egy memóriakártyán kerülnek tárolásra a rádiócsatorna bizonytalanságaiból eredő adatvesztés elkerülése érdekében. A vezérlőszoftver folyamatosan vizsgálja az összeköttetés állapotát, és amennyiben azt kommunikációra alkalmasnak találja, elküldi az addig még továbbításra nem került adatcsomagokat a földi értékelő központba. Ha az összeköttetés átmenetileg a helikopter pillanatnyi orientációja miatt megszakad, az adatok várakoznak a következő küldési periódusra. Az összeköttetés az antennák iránykarakterisztikájának jellege miatt akkor optimális, ha az adó és vevőantenna párhuzamos, azaz ha a helikopter a földi antenna fő sugárzási irányára merőlegesen repül.

Konklúzió

A kísérletek bizonyították, hogy megfelelő antennával akár mindössze 5 W-os adóteljesítmény mellett is lehetséges az URH tartományban 40-50 km-es hatótávolságot is elérni Konsberg rádiók alkalmazásával.

Az LSF konténerhez tervezett antenna irányított, azaz ekvatoriális síkjában maximális, míg tengelyirányban minimális a sugárzása és érzékenysége. Ez a karakterisztikus tulajdonság erősen irányfüggővé teszi az összeköttetést. A 15. ábrán megfigyelhető, hogy 20 km-nél nagyobb távolságokon csak akkor van on-line kapcsolat, ha a helikopter oldalt repül, vagyis hossztengelye merőleges a vevőállomást vele összekötő egyenesre. A probléma feloldhatóvá válna, ha a karakterisztikát 90°-kal elforgatnánk, ez azonban az antenna fizikai elforgatását is igényelné, ami ebben a hullámtartományban a méretek miatt nem valósítható meg biztonságosan. Az antenna méretét csökkentve irányítottsága is csökkenne, ami a hatótávolság csökkenéséhez vezetne.

Alternatív megoldást jelenthet egy kifejezetten adatátviteli célokra optimalizált adatrádió alkalmazása, azonban a piaci forgalomban kapható eszközök technikai, illetve technológiai színvonala és az általuk biztosított „összeköttetés védelem” meg sem közelíti a katonai célokra fejlesztett MRR rádiókét. Az MRR rádiók alkalmazásának előnye más megoldásokhoz képest, hogy az idő és frekvenciatartománybeli spektrumszórásnak köszönhetően megbízható, a zavarokkal szemben ellenálló, nagyhatótávolságú adatkommunikációt képesek biztosítani, akár rejtjelezett csatornán is. Robosztus kialakításuk, valamint nagykapacitású mobil áramforrásuk lehetővé teszi szélsőséges körülmények közötti alkalmazásukat, akár 18 órás autonóm működés esetén is.

A végleges adatkommunikációs megoldás kiválasztásánál ezeket a szempontokat is mérlegelni szükséges…

Irodalomjegyzék

[1] Salamon Dániel: 3D antennaszimulációs szoftver

[2] Karl Rothammel: Antennakönyv – Műszaki Könyvkiadó – Bp. 1977 – ISBN: 9631020606 – p. 33-101.

[3] 4nec2 v.5.7.4. szimulációs szoftver

[4] Simonyi Károly, Zombory László: Elméleti Villamosságtan (12. átdolgozott kiadás) – Műszaki Könyvkiadó – Bp. 2000.

[5] Németh András: Tansegédlet az MRR rádiók kezelői és üzemeltetői tanfolyamához – Bp. ZMNE – 2007.

# Text boxes

aszimmetrikus táplálás

l=λ/2

l=λ/2

4∙ZA=ZS

szimmetrikus antenna

d

D

l=λ/2

a

8. ábra A helikopterantenna E síkú sugárzási karakterisztikája [3]

9. ábra A földi antenna 3D sugárzási karakterisztikája [3]

10. ábra A földi sugárzó E síkú sugárzási karakterisztikája [3]

11. ábra A földi sugárzó 3D sugárzási karakterisztikája [3]

13. ábra Láthatósági térkép az 5-ös út mentén

sugárzó

12. ábra A szárny alá rögzített antenna